## Slide 1: Thiết kế mạng chịu lỗi Mô hình 4
Người trình bày: Đoàn Hữu Hiệp

## Slide 2: Nội dung trình bày
Các khái niệm cơ bản
Phát biểu bài toán
Các hướng nghiên cứu trước

## Slide 3: Các khái niệm cơ bản

## Slide 4: Các khái niệm cơ bản
Physical topology
Logical topology
Survivable network

## Slide 5: Physical topology
WDM: Wavelength Division Multiplexing
Quang phổ được chia thành nhiều bước sóng.
Mỗi bước sóng là một kênh.
Mỗi nút mạng là một thiết bị OXC (Optical cross-connect), gọi là nút physical.
Mỗi nút mạng kết nối với nhau bằng cáp quang, gọi là physical link.
Mỗi link được gán một chi phí thiết lập xác định.

## Slide 6: Mô hình OXC

## Slide 7: Logical topology
Được “nhúng” vào trong physical topology.
Mỗi nút physical có thể tương ứng với một nút logical.
Các nút logical được kết nối với nhau bởi các logical link.
Logical link là con đường để đi giữa 2 nút tương ứng trên mạng physical.

## Slide 8
Ví dụ
1
2
3
5
6
4
1
2
4
6
1
2
3
5
6
4
Physical topology
Logical topology
Logical link
OXC
IP router
1-2
4-6
1-6
2-6
2-6
4-6
2-4
2-4

## Slide 9: Survivable network
Mạng vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu kết nối khi gặp sự cố:
  Lỗi ở nút vật lý
  Lỗi ở link vật lý
Tạo 2 đường đi độc lập cho mỗi yêu cầu.

## Slide 10: Phát biểu bài toán

## Slide 11: Phát biểu bài toán
Input:
  GL(VL, EL)
  GP(VP, EP, c)
  D = {(u, v) | u, v VL}
  VL VP
Output:
  2 đường đi độc lập qua các nút vật lý cho mỗi yêu cầu sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất

## Slide 12: Các hướng nghiên cứu trước

## Slide 13: Dạng 1
Input:
  GL(VL, EL, c)
  GP(VP, EP)
  VL VP
  f EL : Pf là đường đi của f trong GP
  Fe = {f EL | e Pf}
Output:
  Tìm đồ thị con trọng số nhỏ nhất H của GL sao cho với mỗi e GP , H vẫn liên thông sau khi bỏ đi các cạnh của Fe

## Slide 14: Dạng 2
Mở rộng của bài toán.
Quan tâm đến:
  Băng thông của logical link
  Khả năng chuyển mạch của node
  Khả năng thông qua của physical link

## Slide 15: Dạng 3
Input:
  GL(VL, EL)
  GP(VP, EP)
  GL , GP là đồ thị 2 liên thông
Output:
  Chỉ ra đường đi cho mỗi logical link trên mạng physical.