## Slide 1: Công nghệ quang học
Notes: hê

## Slide 2: Mục lục
1. Sự truyền dẫn ánh sáng
2. Wavelength Division Multiplexing (WDM)
3. Chuyển mạch
4. Chuyển đổi bước sóng

## Slide 3: 1.Sự truyền dẫn ánh sáng
Ánh sáng được sử dụng như một phương thức truyền dẫn dữ liệu
Sợi quang gồm 2 lớp : lõi và lớp bọc ; được chế tạo bằng chất điện môi (thủy tinh, plastic,…)
Ánh sáng có thể truyền được trong sợi quang băng cách phản xạ toàn phần qua lại mặt tiếp giáp giữa lõi và lớp bọc và được định hướng trong lõi

## Slide 4: Ánh sáng có thể truyền được trong sợi quang bị uốn cong với một độ cong giới hạn (t/m điều kiện phản xạ toàn phần )

## Slide 5
Kênh quang học
Để truyền dữ liệu ta cần một bộ phát quang có nhiệm vụ nhận tín hiệu đưa đến , chuyển tín hiệu đó thành tín hiệu quang và đưa tín hiệu lên đường truyền (sợi quang)
Khi tín hiệu quang truyền đến đầu thu tín hiệu quang này sẽ được thu nhận và biến trở lại tín hiệu như ở nơi xuất phát thông qua linh kiện tách sóng quang

## Slide 6
Bộ phát và thu chuyển đổi giữa tín hiệu ban đầu và tín hiệu quang gọi là một kênh quang học

## Slide 7
Suy hao tín hiệu
Trong điều kiện lý tưởng tín hiệu nhận được sẽ chính xác cùng một dạng với tín hiệu ban đầu. Tuy nhiên hệ thống không thể cung cấp được điều kiện lý tưởng nên tín hiệu có thể bị mất mát hoặc sai lệch so với ban đầu.
Nguyên nhân : Do hấp thụ , do tán xạ tuyến tính và do uốn cong.

## Slide 8
Tái sinh tín hiệu
Để tăng khoảng cách truyền dẫn trên sợi quang người ta sử dụng một bộ khuếch đại để để làm mới tín hiệu. Bộ khuếch đại nhằm phục hồi tín hiệu sau khi truyền đi một khoảng cách dài.
Bộ khuếch đại thường được đặt từ 60-80 km một bộ và có thể giúp tín hiệu quang truyền đi hàng 1000km.

## Slide 10: 2. Wavelength Division Multiplexing
Kỹ thuật ghép kênh
Kỹ thuật ghép kênh được sử dụng nhiều trong viễn thông. Nó được áp dụng trong mạng quang bằng cách bó nhiều sợi vào một cáp.
VD : Phân chia tần số để hạn chế độ lệch tần số trong truyền dẫn

## Slide 11
Wavelength Division Multiplexing
WDM là phương thức ghép kênh quang theo bước sóng
Trong cửa sổ quang phổ, tất cả các bước sóng (gần như) truyền tương đương và lệch không nhiều trong truyền dẫn. Bằng cách sử dụng thiết bị có độ chính xác cao, một sóng ánh sáng đến bao gồm các quang phổ phạm vi nhỏ xung quanh bước sóng phát ở cuối sợi. Các quang phổ thấp suy giảm toàn bộ. Do đó có thể truyền một số kênh quang học song song bằng cách sử dụng các bước sóng khác nhau.
Các bước sóng được lựa chọn không quá gần nhau,để các sóng ánh sáng nhận được có thể tách biệt. Bằng cách này, nó có thể phân chia quang phổ có sẵn thànhcác bước sóng khác nhau có thể được sử dụng đồng thời.

## Slide 12
Thiết bị
Các điểm truy cập của kênh quang học được trang bị nhiều máy phát, mỗi máy phát ra cố định một bước sóng. Ngoài ra có một laser cho phép kiểm soát các bước sóng phát ra theo yêu cầu
Vào cuối của sợi quang, một demultiplexer phân hủy việc truyền tải kết hợp các bước sóng khác nhau và hướng mọi bước sóng vào một sợi riêng biệt .

## Slide 13: 3. Chuyển mạch
Chuyển mạch điện tử
Đối với kênh truyền dẫn điện tử, chuyển mạch thực hiện bởi một kỹ thuật số được gọi là Cross-Connect (DXC). DXC cung cấp một số giao diện cổng vào các liên kết truyền tải. Bên trong, một ma trận chuyển mạch cấu hình lại tất cả các cổng vào một cổng ra, hướng dẫn các luồng dữ liệu cho phù hợp.
Khi qua kênh ,đầu tiên tín hiệu được đưa trở lại dưới hình thức điện tử trước khi bước vào một chuyển đổi. DXC sau đó chỉ đạo tín hiệu hoặc chấm dứt tại nút này, hoặc tiếp tục đi qua

## Slide 14
Chuyển mạch quang
Cross-Connect (OXC) cung cấp các chức năng tương tự là DXC mà không cần chuyển đổi o-e-o.
Nếu WDM làm việc các gói tín hiệu được demultiplexed bên ngoài OXC truy cập vào kênh bước sóng duy nhất. Mỗi sóng ánh sáng đi vào OXC tại một cổng đầu vào sau đó được hướng tới một cổng đầu ra theo cấu hình hiện tại của ma trận chuyển đổi.
n × n OXC có thể chuyển đổi n kênh đầu vào tùy ý đến n cổng đầu ra. Hơn nữa, các bước sóng của một kênh không ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi của nó và ngược lại, tức là, một OXC có thể chuyển đổi tất cả các bước sóng, và không thay đổi hoạt động của bước sóng.

## Slide 15: 4. Bước sóng chuyển đổi
Trong các mạng kết hợp WDM và chuyển mạch quang học, các bước sóng quang trở thành một vấn đề quan trọng.
Giả sử rằng một kênh quang học hoạt động bước sóng λ vào một OXC và được chuyển sang một sợi quang tiếp theo để tiếp tục con đường của nó thông qua mạng lưới. Nếu kênh khác đã chiếm bước sóng λ trên cùng một sợi quang, một cuộc xung đột sẽ xảy ra.

## Slide 16
Một thiết bị cho phép để trao đổi các bước sóng của một kênh quang học được gọi là một công cụ chuyển đổi bước sóng.
Kỹ thuật thực hiện : Một cách đơn để thực hiện chức năng này là sử dụng bộ chuyển đổi o-e-o. Việc chuyển đổi một bước sóng quang trực tiếp là rất khó khăn. Có hai phương pháp tiếp cận là áp dụng hiệu ứng quang học và áp dụng một số loại bước sóng trộn

## Slide 17
The end