## Slide 1: 1.3 Tính chịu lỗi trong mạng quang
1.3.0 Giới thiệu chung
1.3.1 Các khía cạnh cơ bản về mạng chịu lỗi
1.3.2 Các định nghĩa đã biết

## Slide 2: 1.3.0 Giới thiệu chung
Có rất nhiều lí do khiến một hệ thống mạng viễn thông gặp sự cố:
Lỗi phần cứng ( do các thiết bị tham gia mạng hoạt động không tốt)
Lỗi điều phối (do người điều khiển)
Hư hỏng về mặt thiết bị (do thiên tai hay phá hoại)

## Slide 3: Giới thiệu chung (tiếp)
Nhà mạng cần thiết kế một cơ chế để:
Nếu sự cố không quá nghiêm trọng, mạng vẫn có thể đảm bảo duy trì hoạt động.
Các kết nối tối quan trọng (backbone connections) được đảm bảo
Cần mạng có khả năng chịu lỗi (survival network)

## Slide 4: 1.3.1 Các khía cạnh cơ bản về mạng chịu lỗi
Trạng thái mạng
Các kiểu lỗi mạng
Khôi phục mạng
Quản lý lớp mạng

## Slide 5: Trạng thái mạng
Khi một sự cố xảy ra, (kết nối đứt, thiết bị hỏng...), mạng chuyển từ trạng thái hoạt động bình thường đến trạng thái lỗi
Nhiệm vụ nhà mạng là khôi phục mạng ở trạng thái lỗi về trạng thái hoạt động bình thường
Nhà mạng thường lên kế hoạch ứng phó từ trước các trạng thái lỗi

## Slide 6: Các kiểu lỗi mạng
Phân loại
Lỗi điều khiển hay trục trặc phần cứng
Lỗi xảy ra ở một nút
Lỗi xảy ra ở một đường truyền
Lỗi xảy ra ở nhiểu nút và nhiều đương truyền

## Slide 7: Khôi phục mạng
Định nghĩa
Khi xảy ra lỗi tại một phần kết nối nào đó của mạng, nhà mạng phải có những kết nối dự phòng
Việc điều chỉnh sao cho thông tin truyền qua những kết nối lỗi được truyền qua kết nối dự phòng gọi là khôi phục mạng

## Slide 8: Khôi phục mạng (tiếp)
Thời gian khôi phục
Là thời gian từ lúc sự cố xảy ra cho đến khi hoàn tất mọi vận hành cơ bản.
Là nhân tố quan trọng để đánh giá khả năng chịu lỗi của mạng

## Slide 9: Quản lý lớp mạng
Mỗi lớp giao thông mạng đều có thể triển khai cơ chế chịu lỗi riêng
Ở lớp giao thông mạng có nhiều máy khách, chủ, tính chịu lỗi phải được đảm bảo cho từng máy khách, chủ.

## Slide 10: 1.3.2 Các định nghĩa đã biết
Tính đa dạng
Tính bảo toàn
Tính khôi phục trên đường kết nối
Tính khôi phục trên đường truyền
Hỗ trợ SDH
Tính chịu lỗi của mạng quang
Cơ chế bảo vệ
Cơ chế chia sẻ bảo vệ
So sánh các cơ chế bảo vệ

## Slide 11: Tính đa dạng
Nếu nhu cầu truyền thông tin ở bất kì một kết nối bị giới hạn, tổn thất khi kết nối đó bị lỗi bị giới hạn.
Sử dụng đa dạng các cách kết nối cho một nhu cầu sẽ giúp giảm thiệt hại khi sự cố xảy ra.
Để đạt được tính đa dạng thường tốn kém
Đôi khi được xem như là một phương pháp bảo vệ, không phải khôi phục

## Slide 12: Tính bảo toàn
Cho phép tái tạo mọi đường đường kết nối bị lỗi bằng cách tận dụng các kết nối đang hoạt động bình thường
Tiết kiệm không gian
Có thể dẫn đến tái cấu hình toàn bộ mạng

## Slide 13: Tính khôi phục trên đường kết nối
Không cản trở kết nối hoạt động bình thường
Chỉ tập trung vào kết nối bị lỗi, thực tế hơn so với tính bảo toàn
Thời gian khôi phục nhanh vì chỉ tập trung vào một số kết nối cần bảo vệ

## Slide 14: Tính khôi phục trên đường truyền
Trong trường hợp lỗi, duy trì hoạt động ở các kết nối không bị ảnh hưởng và cung cấp kết nối dự phòng chỉ để chữa những phần kết nối hỏng
Nếu là lỗi đường truyền, kết nối vẫn phải giữ nguyên nút mạng
Nếu là lỗi nút mạng, đường truyền phải được giữ nguyên hết mức có thể

## Slide 15: Hỗ trợ SDH
Phải hỗ trợ tính thay đổi được của thông lượng đường truyền
Giảm gánh nặng đường truyền nhờ sử dụng cả truyền qua dây điện

## Slide 16: Tính chịu lỗi của mạng quang
Mạng quang dùng để vận truyền một lượng lớn thông tin nên rất cần tinh chịu lỗi
Thường yêu cầu thời gian khôi phục nhanh
Kết nối dự phòng không được thiết lập ngay từ đầu, chỉ thiết lập băng thông ngay từ đầu sao cho nếu lỗi xảy ra, việc tái tạo đường truyền là làm được

## Slide 17: Cơ chế bảo vệ
Mỗi kết cần bảo vệ được thiết lập hai đường đường dẫn riêng biệt
Bảo vệ 1+1:
Tín hiệu được truyền trên cả hai đường dẫn
Tinh hiệu nào tốt hơn thì được nhận
Bảo vệ 1:1
Tín hiệu chỉ truyền trên một đường dẫn
Khi phát hiện lỗi, tín hiệu được truyền qua đường dẫn dự phòng

## Slide 18: Cơ chế bảo vệ (tiếp)
Cơ chế bảo vệ 1+1 từ o đến d

## Slide 19: Cơ chế chia sẻ bảo vệ
M kết nối dự phòng cho N kết nối
Vòng bảo vệ p:
Thay vì thiết kế kết nối dự phòng cho đường dẫn, nhà mạng thiết kế dự phòng cho nhiều vòng kết nối cùng bược sóng
Có thể dùng để bảo vệ toàn bộ đường dẫn quang, nhưng thực tế chỉ áp dụng trong bảo vệ một số đường truyền

## Slide 20: So sánh các cơ chế bảo vệ

## Slide 21: 1.4 Sự phát triển và kiến trúc mạng quang
1.4.1 Sự phát triển
1.4.2 Kiến trúc

## Slide 22: 1.4.1Sự phát triển
Mạng sợi quang học
Mạng WDM
Mạng lưới quang

## Slide 23: Mạng sợi quang học
Xuất hiện lần đầu năm 1970
Hiện tại đang song hành cùng mạng lưới điện
Chưa tận dụng tối đa dung môi quang học
Truyền được một kết nối như dây điện

## Slide 24: Mạng WDM
Xuất hiện lần đầu năm 1990
Mạng quang thế hệ đầu tiên
Truyền được nhiều kênh tín hiệu một lúc
Có các thiết bị chuyển đổi điện quang ở các nút
Các nút gọi là điểm mờ

## Slide 25: Mạng lưới quang
Xuất hiện thiết bị OXC, DXC
Chuyển đổi tín hiệu quang trực tiếp, không còn nhiều điểm mờ
Tín hiệu điện chỉ còn ở những điểm truy cập

## Slide 26: 1.4.2 Kiến trúc
Kiến trúc lai ghép
Các nút mạng có thể mờ hoặc không
Sử dụng cả thiết bị thuần quang học (OXC) với thiết bị điện (DXC)

## Slide 27: 1.5 Thiết kế mạng quang
1.5.1 Cấu hình mạng
1.5.2 Thiết kế mạng
1.5.3 Định nghĩa căn bản

## Slide 28: 1.5.1 Cấu hình mạng
Giới thiệu chung
Cấu hình thiết bị phần cứng
Cấu hình đường quang
Cấu hình mạng tổng kết
Nhu cầu và yêu cầu
Kiến trúc chính

## Slide 29: Giới thiệu chung
Cấu hình mạng là gì?
Là một tập hợp nhiều cấu trúc khác nhau từ phần cứng đến phần ảo
Đối với một nhà thiết kế mạng, cấu hình mạng có thể coi là không bao gồm yếu tố vật lý như kích cỡ thiết bị hay yếu tố con người như điều chỉnh thiết bị
Ta cũng chỉ quan tấm đến cấu hình của lớp mạng quang.

## Slide 30: Giới thiệu chung (tiếp)
Cấu hình mạng đối với nhà thiết kế mạng:
Sự bố trí hình học tôpô của các thiết bị phần cứng
Sự bố trí hình học tôpô của các đường quang (hình thành nên hình trạng tôpô ảo )
Các thành phần khác liên quan đến nhu cầu về các kết nối có chạm

## Slide 31: Giới thiệu chung (tiếp)
Thành phần của cấu hình mạng mà một nhà thiết kế mạng cần quan tâm (chưa có yếu tố nhu cầu)

## Slide 32: Cấu hình thiết bị phần cứng
Thành phần thiết bị phần cứng:
Thiết bị thu và thiết bị phát
Sợi quang (để truyền ánh sáng)
Hế thống WDM (phân kênh, dồn kênh dựa trên bước sóng)
Bộ chuyển (OXC, DXC)
Thiết tái tạo
Thiết bị đổi bước sóng

## Slide 33: Cấu hình thiết bị phần cứng (tiếp)
Nhà thiết kề cần quan tâm đến phần cứng gì?
Không cần quan tâm đến thiết bị thu, phát vì vị trí và số lượng của chúng thường xác định
Các thiết bị còn lại (chia thành hai nhóm) cần phải quan tâm vì chúng ảnh hưởng đến khả năng của mạng
Ví dụ: Khả năng truyền tải trên dây kết nối, rồi các khả năng mới có thể có do bộ chuyển, bộ tái sinh, bộ đổi mang lại tại các nút

## Slide 34: Cấu hình thiết bị phần cứng (tiếp)
Nhóm trên dây nối:
Gồm sợi quang và bộ WDM (bộ này đặt ở cuối dây dẫn, không tính ở nút)
Các thiết bị này cung cấp khả năng truyền tải đa kênh trên cùng một dây
Khả năng truyền tải chính là số lượng kênh nếu coi các kênh có cùng cường độ bit
Tuỳ thuộc vào các kênh có cần khác bước sóng không, khả năng truyền tải có thể ảnh hưởng bởi cả số lượng kênh trên một bước sóng

## Slide 35: Cấu hình thiết bị phần cứng (tiếp)
Nhóm tại nút:
Gồm bộ chuyển, thiết bị tái sinh, bộ đổi
Một bộ chuyển có nhiều cổng, mỗi cổng chỉ tiếp nhận một kênh riêng biệt (nhờ sự hỗ trợ của bộ WDM ở cuối dây dẫn đã chia kênh )

## Slide 36: Cấu hình thiết bị phần cứng (tiếp)
Dùng nhiều bộ chuyển giúp tăng số cổng, tức tằng số kênh xử lý
Khả năng chuyển có thể quyết định theo tiêu chí “định hướng lưu lượng” hoặc “định hướng đường truyền”
Mô hình một nút có bộ chuyển

## Slide 37: Cấu hình thiết bị phần cứng (tiếp)
Khả năng của mạng có thể trở nên rất đa dạng nhờ bộ tái sinh, bộ đổi
Mỗi bộ này có thể được dùng nếu một kênh nào đó có như cầu sử dụng tính năng hồi phục hoặc đổi bước sóng

## Slide 38: Cấu hình thiết bị phần cứng (tiếp)
Kết luận về cấu hình thiết bị phần cứng
Sự sắp đặt của tất cả các thiết bị phần cứng nói trên gọi là định kích thước của hình trạng tôpô vật lý
Khả năng của mạng chủ yếu được thể hiện ở số kênh mạng có thể truyền tải
Các khả năng khác là phụ, phục vụ cho việc hình thành đường quang

## Slide 39: Cấu hình đường quang
Cầu hình đường quang là gì?
Là cách bố trí tất cả đường quang để thành lập nên và xác định hoàn toàn việc sử dụng các khả năng của thiết bị phần cứng
Lộ trình (routing) của đường quang xác định quãng đường truyền tải thông tin vật lý của đường quang

## Slide 40: Cấu hình đường quang
Phân biệt đường quang, lộ trình đường quang, hình trạng topo vật lý, hình trạng tôpô ảo

## Slide 41: Cấu hình đường quang (tiếp)
Cấu hình đường quang có thể bị ảnh hưởng như thế nào?
Nếu có sự xuất hiện của bộ WDM, cấu hình đường quang có thể thay đổi phụ thuộc vào bước sóng. Mỗi bước sóng sẽ có cơ chế truyền tải riêng, đường quang riêng
Độ dài tối đa của đường quang, khả năng đổi bước sóng đều có ảnh hưởng đến việc thiết lập cấu hình đường quang

## Slide 42: Cấu hình đường quang (tiếp)
Lộ trình đường quang:
Có 2 loại: không rẽ và có rẽ
Không rẽ: mọi kết nối giữa các điểm nút giống nhau dùng cùng một đường đi vật lý. Ví dụ, dịch vụ truyền hình độ nét cao vận dụng đường quang không rẽ
Có rẽ: kết nỗi giữa các điểm nút giống nhau không nhất thiết phải dùng chung đường đi vật lý. Rẽ ở đây không phải chia đường quang thành nhiều phần. Ví dụ, sở dĩ dịch vụ truyền hình độ nét cao không dùng rẽ ví có thể dẫn đến thay đổi thứ tự thông tin.

## Slide 43: Cấu hình mạng tổng kết
Tổng kết:
Cấu hình mạng bao gồm hai cấu hình chính là cấu hình thiết bị phần cứng và cấu hình đường quang
Hai loại cấu hình này có mối ràng buộc về khả năng cung cấp và khả năng tiếp nhận. Nói chung, khả năng cung cấp của cấu hình phần cứng phải đáp ứng được cấu hình đường quang
Điều này áp dụng cho cả mạng có khả năng nhảy đa kênh (multi-hop)

## Slide 44: Nhu cầu và yêu cầu
Một mạng lưới được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu vận chuyển thông tin là chính
Nhu cầu này có thể bao gồm nhiều nhu cầu nhỏ hơn như:
Yêu cầu về tính chịu lỗi
Yêu cầu thoả mãn cấu hình nào đó (ví dụ như nhảy đa kênh, lộ trình đường quang rẽ, không rẽ)
Yêu cầu về công nghệ (nút mờ hay không, giới hạn về kĩ thuật)

## Slide 45: Kiến trúc chính
Có 3 loại kiến trúc chính:
Mạng quang “trong suốt”, nhảy đa kênh, hình trạng tôpô ảo không nhất thiết phải trùng với hình trạng tôpô vật lý
Mạng quang “trong suốt”, nhảy đơn kênh, hình trạng tôpô ảo phải giống hệt với nhu cầu vận truyển thông tin
Mạng quang “mờ”, đường quang chỉ đi trên một đường, , hình trạng tôpô ảo chỉ cần đáp ứng một phần vật lý

## Slide 46: 1.5.2 Thiết kế mạng
Tính tương thích
Tính lên đời
Kích thước
Thiết kế vận chuyển
Dự đoán vận chuyển
Mục tiêu

## Slide 47: Tính tương thích
Rất cần thiết cho những thiết kế lâu dài, cần tính toán cẩn thận:
Các thiết bị sử dụng trong mạng nên tương thích với nhau
Phải được xem xét ngay trong khâu thiết kế mạng
Nhưng như thế thì tốn kém, có thể lựa chọn vài khả năng rồi so sánh kết quả

## Slide 48: Tính lên đời
Chỉ dễ áp dụng vào mạng đã được tính toán lên đời từ trước, hoặc mạng xây từ nền
Nói chung, lên đời bằng cách thêm vào những nút, đường truyền mới sao cho hợp lý

## Slide 49: Kích thước
Phụ thuộc vào cả yếu tố thiết kế lẫn yếu tố vận hành
Kích thước ban đầu được thiết lập sao cho thoả mãn nhu cầu kết nối nào đó
Kích thước này có thể thay đổi trong quá trình vận hành (thay đổi vị trí thiết bị WDM, 3R), hoặc lên đời(tính linh hoạt)
Nói chung, kích thước được thay đổi sao cho tiết kiệm không gian, tiền bạc (ví dụ: thiết kế có tính chịu lỗi, không nên di chuyển phần cứng dễ vỡ...)

## Slide 50: Thiết kế vận chuyển
Thế nào là thiết kế vận chuyển?
Với một cấu hình vật lý cố định, các kết nối nói chung có thể thay đổi bằng vận hành một cách dễ dàng
Công việc phát hiện nhưng mô hình kết nối mới trên một cấu hình vật lý cố định gọi là Thiết kế vận chuyển
Có 2 loại: tĩnh (giữ nguyên tập kết nối đầu vào)và động (có thể thêm bớt vài kết nối)

## Slide 51: Dự đoán vận chuyển
Ảnh hưởng đến việc xác định khả năng của mạng
Nếu không đưa ra dự đoán vận chuyển để thiết kế sao cho hợp lý sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ như nếu có sự thay đổi bất ngờ về nhu cầu kết nối, mạng dễ bị quá tải

## Slide 52: 1.5.3 Định nghĩa căn bản
Đây là phần tóm tắt các định nghĩa quan trọng từ đầu đến giờ:
Lớp mạng: phạm vi quan tâm của nhà thiết kế khi thiết lập cấu hình mạng (ví dụ lớp mạng quang chẳng hạn)
Tính tương thích: mọi thiết bị hoạt động tốt với nhau
Hình trạng tôpô vật lý: coi như là một đầu vào cố định (nếu có thì cũng chỉ rất ít nút mới, đường truyền mới được thêm vào)

## Slide 53: Định nghĩa căn bản (tiếp)
Cường độ bit: giống nhau
Nhu cầu: coi như đầu vào cố định, có từ trước
Tính chịu lỗi: mạng được bảo vệ ngay cả khi có lỗi ở nút hay link
Hướng: Ta coi mọi mọi yếu tố khả năng, nhu cầu vận truyển, kết nối là như nhau cả hai hướng
Lộ trình đường quang: coi như rẽ

## Slide 54: Định nghĩa căn bản (tiếp)
Mục tiêu: Chi phí thấp nhất
Mạng mờ: chỉ áp dung thiết bị điện
Mạng trong với nhảy đa kênh: mỗi kết nối quang có thể gồm nhiều đường quang
Mạng trong với nhảy đơn kênh: mỗi kết nối quang có chỉ gồm một đường quang